Республиканское государственное образовательное учреждение начального профессионального образования  «Профессиональное училище №6»

Минобразования Чувашии

ПЛАН-КОНСПЕКТ

открытого урока по программе: «Ознакомление с  оборудованием для уборочно-моечных работ»

Тема урока:

«Оборудование для мойки, сушки, для полировки»

Составила мастер п/о Савушкина Г.И.

г. Шумерля

2010г.

План урока производственного  обучения.

Тема программы:

Ознакомление с оборудованием для уборочно-моечных работ.

Тема урока: Оборудование для мойки, сушки, а также для полировки.

Цели урока:

обучающая:       научиться правильно выполнять приемы работы при мойке, сушке,   полировке.

развивающая:  развивать умение обобщать и систематизировать полученный учебный материал, творческое мышление обучающихся, интерес к профессии, внимание, аккуратность.

воспитывающая: воспитать профессиональные убеждения, уважение к труду и к людям, готовность к социальному общению.

Тип урока:          урок по изучению трудовых процессов и выполнению комплексных работ.

Вид урока:     традиционный.

Методы обучения: рассказ, беседа, устный инструктаж, демонстрация наглядных пособий, упражнения учащихся, текущие наблюдения мастера, опрос.

Межпредметные связи:  -" Устройство автомобиля","Устройство, назначение и принцип работы".

-Материаловедение","Сплавы цветных металлов","Марки масел".

-"Физика","Зубчатые передачи".

Внутрипредметные связи: "Слесарное дело", "Резьбовые соединения","Шпоночные соединения","Техническое обслуживание и ремонт автомобилей".

Место проведения урока:          Учебная мастерская.

Оснащение урока:                         Специальные моющие средства для мойки автомашин, средство для чистки стекол, щетки,  ведра, губки, фланелевые салфетки.

Ход урока.

1.Организационная часть:

-проверка присутствующих.

-проверка готовности учащихся к уроку.

-проверка спецодежды, внешнего вида учащихся.

2.Вводный инструктаж: 1. Сообщение темы и цели урока.

3.Повторение техники безопасности по вопросам:

а)Что мы должны проверить перед началом работы по технике безопасности?

-проверить надежность изоляции токоведущих проводов.

-проверить заземление.

б)Какие инструктажи должны проходить вновь  поступившиеся рабочие?

-вводный и первичный.

в)Что мы должны сделать во избегании попадания частей одежды во вращающиеся детали?

-рукава спецодежды застегнуть или завернуть;

-проверить, чтобы не было свисающих концов одежды;

-заправить волосы под головной убор.

г)Через сколько времени слесари должны проходить инструктаж?

-через 6 месяцев.

д)Как оборудуется заточный станок?

-защитным экраном;

-местным отсосом.

е)В чем работают с зубилами или другими инструментами для рубки металла?

-в защитных очках.

ж)Техника безопасности при работе с кувалдами и молотками.

-должны надежно насажены на деревянные рукоятки, которые должны быть без заусенцев и наклепов.

з)Чему должны соответствовать гаечные ключи?

-размерам гаек и головок болтов.

4.Повторение пройденного материала.

Вопросы:

а)Для чего применяют пылесос?

-для уборки кабины и салона автомобиля.

б)Какие применяют пылесосы?

-стационарные и переносные.

в)Какие инструменты применяются при уборке?

-скрепки и щетки.

5.Объяснение нового материала.

-ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы, инструментами и приспособлениями;

-ознакомление учащихся с последовательностью выполнения работ при мойке, сушке, полировке.

-предупреждение о возможных затруднениях и ошибках.

-инструктаж по технике безопасности при выполнении работ по новой теме.

-показ трудовых приемов и операций.

-разделение группы по 3 человека, выдача заданий.

6.Текущий инструктаж:

а) Самостоятельная работа учащихся.

б) Целевые обходы:

-проверка организации рабочего места;

-проверка соблюдения техники безопасности;

-проверка правильности при работе;

-проверка качества выполнения работ и при необходимости дополнительный, индивидуальный инструктаж.

7. Заключительный инструктаж:

-подведение итогов;

-выставление оценок;

-домашнее задание;

-влажная уборка мастерской.